## Slide 1: Implementación de una microarquitectura de 32 bits basada en el microcontrolador Picoblaze para la aceleración por hardware del algoritmo de codificación Hamming
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Autor: Pablo Ruiz Abellán
Director: Jose Javier Martínez Álvarez
Codirector: F. Javier Garrigós Guerrero

## Slide 2: Índice
Introducción y objetivos
  Descripción del proyecto
  Propósitos y metodología
Implementación del módulo SECDEC
  Diseño e implementación
  Modificaciones y test de funcionamiento
Migración de PicoBlaze a 32 bits
  Adaptación del bloque PicoBlaze
  Adaptación del compilador y programa ensamblador
  Pruebas de funcionamiento
Descripción de PicoBlaze a 8 bits
  Estructura y funcionamiento
  Implementación
  Compilador y programa ensamblador
Plataforma de implementación
Conclusiones y líneas futuras

## Slide 3: Introducción y objetivos
El objetivo de este proyecto es modificar su arquitectura para que trabaje a 32 bits
¿Qué es PicoBlaze?

## Slide 4: Introducción y objetivos
Se busca mejorar sus características y ampliar sus funcionalidades
Se revisará el código fuente VHDL y se adaptarán todas las herramientas asociadas

## Slide 5: Introducción y objetivos
Finalmente, se implementará un periférico cuya arquitectura será adaptada a 32 bits

## Slide 6: Índice
Introducción y objetivos
  Descripción del proyecto
  Propósitos y metodología
Implementación del módulo SECDEC
  Diseño e implementación
  Modificaciones y test de funcionamiento
Migración de PicoBlaze a 32 bits
  Adaptación del bloque PicoBlaze
  Adaptación del compilador y programa ensamblador
  Pruebas de funcionamiento
Descripción de PicoBlaze a 8 bits
  Estructura y funcionamiento
  Implementación
  Compilador y programa ensamblador
Plataforma de implementación
Conclusiones y líneas futuras

## Slide 7: Plataforma de implementación
El microcontrolador se implementa sobre la FPGA Zedboard

## Slide 8: Índice
Introducción y objetivos
  Descripción del proyecto
  Propósitos y metodología
Implementación del módulo SECDEC
  Diseño e implementación
  Modificaciones y test de funcionamiento
Migración de PicoBlaze a 32 bits
  Adaptación del bloque PicoBlaze
  Adaptación del compilador y programa ensamblador
  Pruebas de funcionamiento
Descripción de PicoBlaze a 8 bits
  Estructura y funcionamiento
  Implementación
  Compilador y programa ensamblador
Plataforma de implementación
Conclusiones y líneas futuras

## Slide 9: Descripción de PicoBlaze a 8 bits
Estructura y funcionamiento
toplevel
picoblaze
Memoria de programa
Componentes del bloque picoblaze
Periférico
Vivado

## Slide 10: Descripción de PicoBlaze a 8 bits
Implementación
clk: Esta señal se conecta al oscilador integrado en la FPGA (no aparece en la imagen)
reset
interrupt
rx
tx
LED

## Slide 11: Descripción de PicoBlaze a 8 bits
Compilador y programa ensamblador
Compilador (.exe)
Programa ensamblador (.asm)
Memoria de programa (.vhd)
Salida
Fichero C++
Compilar
Se necesita generar el compilador a partir de otro fichero
cmd
X
path
Luego, con la consola de comandos de Windows, se genera el fichero con la memoria de programa
El compilador traduce de ensamblador a código máquina
"0010010100000001"
ADD s5, 01

## Slide 12: Índice
Introducción y objetivos
  Descripción del proyecto
  Propósitos y metodología
Implementación del módulo SECDEC
  Diseño e implementación
  Modificaciones y test de funcionamiento
Migración de PicoBlaze a 32 bits
  Adaptación del bloque PicoBlaze
  Adaptación del compilador y programa ensamblador
  Pruebas de funcionamiento
Descripción de PicoBlaze a 8 bits
  Estructura y funcionamiento
  Implementación
  Compilador y programa ensamblador
Plataforma de implementación
Conclusiones y líneas futuras

## Slide 13: Migración de PicoBlaze a 32 bits
Adaptación del bloque PicoBlaze
Actualizado el tamaño de las señales
Se calculan los nuevos tamaños según el tipo
Se recalcula el tamaño de la palabra de programa y sus elementos
Añadidas nuevas instrucciones
Se incluyen los ficheros que determinan su funcionamiento
Se les asigna un código de instrucción

## Slide 14: Migración de PicoBlaze a 32 bits
Adaptación de la herramienta compiladora
Se reasignan los nuevos códigos de instrucción
Se modifican los tipos de datos para que admitan datos de 32 bits y más registros
Adaptación del compilador y programa ensamblador
Adaptación del programa ensamblador
Se adaptan los valores introducidos en los registros para que coincida con los 32 bits
Hasta 32 registros (+300%) y hasta 2048 líneas de programa (+100%)

## Slide 15: Migración de PicoBlaze a 32 bits
Test de funcionamiento
Comprobación de la nueva arquitectura
Cargamos el dato FFFFFFFF
Lo mostramos en el hyperterminal
Comprobación de la nueva instrucción
Cargamos el dato 484F4C41
Aplicamos la instrucción SHIFTRS232
Si realiza bien su función, aparecerá la palabra HOLA
FFFFFFFF
11111111111111111111111111111111
484F4C41
01001000010011110100110001000001
HOLA

## Slide 16: Índice
Introducción y objetivos
  Descripción del proyecto
  Propósitos y metodología
Implementación del módulo SECDEC
  Diseño e implementación
  Modificaciones y test de funcionamiento
Migración de PicoBlaze a 32 bits
  Adaptación del bloque PicoBlaze
  Adaptación del compilador y programa ensamblador
  Pruebas de funcionamiento
Descripción de PicoBlaze a 8 bits
  Estructura y funcionamiento
  Implementación
  Compilador y programa ensamblador
Plataforma de implementación
Conclusiones y líneas futuras

## Slide 17: Implementación del módulo SECDEC
Diseño
Almacena datos de 8 bits
Genera 4 bits de paridad y uno de paridad general
Los datos almacenados ocupan en total 13 bits

## Slide 18: Implementación del módulo SECDEC
Modificaciones
Almacena datos de 32 bits
Genera 6 bits de paridad y uno de paridad general
Los datos almacenados ocupan en total 39 bits
Ahora permite decidir si corregir o no el dato a la salida

## Slide 19: Implementación del módulo SECDEC
Implementación con el PicoBlaze
Señales de entrada
Se toman 3 señales del bloque PicoBlaze
Se conectan el resto de señales del bloque toplevel (switch_err)
Señales de salida
Se conectan las señales de salida
Las señales se conectan al multiplexor
Solo se leerán sus valores en las condiciones especificadas

## Slide 20: Implementación del módulo SECDEC
Test de funcionamiento
Lectura de memoria
Se usa una rutina para recorrer todas las posiciones
Se lee su valor y se muestra por pantalla
Comprobación de corrección
Se activa el switch que habilita la corrección
Se lee la memoria y se muestran los datos
switch_err = '1'
Uso de la memoria y la nueva instrucción
Se carga el valor de la posición 16
Se aplica la instrucción SHIFTRS232
484F4C41
HOLA
Prueba de escritura
Se cargan tres valores distintos en las posiciones 1, 10 y 16 y se muestran los datos
FF0000FF
0F0F0F0F
484F4C41

## Slide 21: Implementación del módulo SECDEC
Test de funcionamiento
Código de error “00”
No existen errores en el dato analizado
Código de error “01”
Error en un bit cualquiera (excepto PB). Corregible
Código de error “10”
Error doble (paridad, datos o ambos). Detectable pero no corregible
Código de error “11”
Error en el bit PB. Corregible, aunque no resulta necesario

## Slide 22: Índice
Introducción y objetivos
  Descripción del proyecto
  Propósitos y metodología
Implementación del módulo SECDEC
  Diseño e implementación
  Modificaciones y test de funcionamiento
Migración de PicoBlaze a 32 bits
  Adaptación del bloque PicoBlaze
  Adaptación del compilador y programa ensamblador
  Pruebas de funcionamiento
Descripción de PicoBlaze a 8 bits
  Estructura y funcionamiento
  Implementación
  Compilador y programa ensamblador
Plataforma de implementación
Conclusiones y líneas futuras

## Slide 23: Conclusiones y líneas futuras
Aumento de las capacidades
Se aumenta el tamaño máximo de las variables
Crecimiento del número de registros
Aumento de las líneas máximas de programa
28 = 256
232 = 4.294.967.296
[s0 : s7]
[s0 : s31]
210 = 1024
211 = 2048
Implementación del algoritmo Hamming
Permite analizar la lógica del algoritmo
Muestra el proceso de implementación de componentes en PicoBlaze
Su uso puede ayudar a la comprensión del Hamming extendido (SECDED)
Líneas futuras
Operaciones en coma flotante
Implementación en sistemas sensibles al fenómeno SEU
Formación académica

## Slide 24
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
¿Alguna pregunta?